MŰSZAKI LEÍRÁS

Hortobágy Orvosi Rendelők és Védőnői Szolgálat felújítása

( 4071 Hortobágy, József Attila u. 1.)

- Előzmények:

A projekt keretében a Hortobágy Község Önkormányzatának tulajdonában lévő orvosi rendelő és a védőnői szolgálat építészeti –és gépészeti felújítása valósul meg. A munkálatok nem építési engedélyköteles tevékenységek. Az intézmények jelen állapotukban nem akadálymentesek, burkolatai kopottak, töredezettek, higiénikus tisztításuk nehezen megoldható.

Fűtési rendszerük korszerűtlen, közös üzemű, mely nem biztosítja az energia-hatékony gazdaságos működtetést.

A szociális blokkok elavultak, vízvezetékrendszerük koorodált, vízköves, korrózió miatt sok helyen csöpög. Szennyvízrendszerük még az épület építésekor elfogadott eternit rendszerű, ma már elavult technológia, rendszeresek a lefolyórendszer dugulásai.

Sem a rendelő, sem a védőnői szolgálat nem rendelkezik akadálymentesítéssel.

- Bontási munkák:

1., Orvosi Rendelő:

- Elbontásra kerül az É-i oldal bejáratánál lévő töredezett lépcsőfeljáró,

- a K-i, főbejáratnál a betegszállító részére kialakított töredezett betonfeljáró, valamint a bejáratnál lévő fém/üveg szélfogó.

- Padlóburkolatok bontása 180 m2 területen.

- Oldalfali csempeburkolatok bontása 210 m2 területen.

- A betegváróban a műanyag állmennyezet bontása.

- A régi vízvezetékek, lefolyóvezetékek, szerkények, továbbá az elektronikus vezetékek és fűtési rendszerek bontása.

2., Védőnői szolgálat:

- A régi összetört lépcsőfeljáró elbontásra kerül.

- Az elavult, elhasználódott PVC burkolatok –és járólapok bontása 95m2 területen.

- Oldalfali csempeburkolat bontása 150 m2 területen.

- Bejárati fém/üveg szélfogó bontása.

- Régi balesetveszélyes beton hulladéktároló bontása.

- Régi elavult vízvezetékek, lefolyóvezetékek, szerelvények,

- elektromos vezetékek és fűtési rendszerek bontása.

- Belső munkálatok

(burkolatok, felületképzések, nyílászárók, szerelvények beépítése)

1., Orvosi Rendelő:

- Padlóburkolat készítése 180 m2 területen.

- Falicsempézés vakolással, fugázással 210 m2 területen.

- Vízvezetékek és lefolyóvezetékek teljeskörű cseréje, 3 db porcelán mosdó és

- 1 db 120 literes forróvíztároló beépítése melegvíz szolgáltatásra.

- 2 db hangszigetelt ajtó beépítése a fogorvosi és a 2. sz. háziorvosi rendelőbe.

- A régi elhasznált ajtók cseréje 5 db.

- Fényvédő fóliák elhelyezése a fogorvosi és a háziorvosi rendelő ablakaira 16 m2.

- Klímaberendezés elhelyezése a fogorvosi és a 2.sz. háziorvosi rendelőbe, valamint a betegváróba (3 db)

- Mozgáskorlátozott WC kialakítása, szerelvényezése, burkolása.

2., Védőnői szolgálat:

- A rendelőben és váróban új padlóburkolat készítése 95 m2 felületen.

- Új fali csempézés-fugázás 195 m2-en.

- A rendelőben víznyomóvezeték és lefolyóvezeték rendszer kiépítése, 3. db. WC ülőke és tartály, továbbá 4 db porcelán mosdó felszerelése.

- A melegvíz-ellátáshoz 1 db 80 literes elektromos forróvíztároló kerül beépítésre.

- A meglévő elhasznált fa ajtók cseréje 4 db.

- Mozgáskorlátozott WC-mosdó kialakítása.

- Külső munkálatok

1., Orvosi Rendelő:

- Mozgáskorlátozottak részére akadálymentes feljáró/rámpa kerül megépítése.

- A bejárat előtt 155 m2 területen térburkolat kialakítása a meglévő töredezett aszfalt helyére.

- Parkosítás

- Akadálymentes parkoló felfestése.

2., Védőnői szolgálat:

- Mozgáskorlátozottak részére akadálymentes feljáró/rámpa kerül megépítése.

- A bejárat előtt 150 m2 területen térburkolat kialakítása.

- A bejárati ajtó fölött előtető kialakítására kerül sor.

- Parkosítás

- Akadálymentes parkoló felfestése.